## Slide 1: 实验一 运算器与存储器
2024春
zjx@ustc.edu.cn

## Slide 2: 实验目标
熟练掌握算术逻辑单元 (ALU) 、寄存器堆 (RF)和存储器 的功能、时序及其应用
掌握数据通路和控制器的设计和描述方法
了解查看电路性能和资源使用情况

## Slide 3: 实验内容
设计算术逻辑单元(Arithmetic and Logic Unit, ALU)和寄存器堆(Register File, RF)
比较分布式和块式存储器的特性
利用ALU和存储器，设计排序器(Sorter, SRT)

## Slide 4: 算术逻辑单元
module alu (
input [31:0] src0, //操作数0
input [31:0] src1, //操作数1
input [3:0] op, //运算功能
output [31:0] res //运算结果
);
src0, src1：两操作数，32位
op：运算功能，4位
res：运算结果，32位
src0
src1
op
res
ALU
op | res | 功能说明
0 | src0 + src1 | 加
1 | src0 - src1 | 减
2 | src0 < s src1 | 有符号小于
3 | src0 < u src1 | 无符号小于
4 | src0 & src1 | 与
5 | src0 ¦ src1 | 或
6 | ~(src0 ¦ src1) | 或非
7 | src0 ^ src1 | 异或
8 | src0 << src1[4:0] | 左移
9 | src0 >> src1[4:0] | 逻辑右移
10 | src0 >>> src1[4:0] | 算术右移
11 | src1 | 赋值

## Slide 5: 寄存器堆
module rf (
input clk, //时钟
input [4:0] ra0, ra1, //读地址
output [31:0] rd0, rd1, //读数据
input [4:0] wa, //写地址
input [31:0] wd, //写数据
input we //写使能
);
  reg [31:0] x[0:31]; //寄存器堆
  assign rd0 = x[ra0]; //读操作
  assign rd1 = x[ra1];
  always @(posedeg clk)
  if (we) x[wa] <= wd; //写操作
endmodule
RF
rd1
rd0
ra1
ra0
wd
wa
clk
we
  ra0, rd1：异步读端口0
  ra0, rd1：异步读端口1
  wa, wd, we：同步写端口
  clk：时钟

## Slide 6: 存储器
MEM
dout
addr
din
clk
we
module mem #(
parameter DATA_WIDTH = 32,
ADDR_WIDTH = 10,
INIT_FILE = ""
)(
input clk, // clock
input [ADDR_WIDTH-1:0] addr, // address
input [DATA_WIDTH-1:0] din, // data input
input we, // write enable
output reg [DATA_WIDTH-1:0] dout // data output
);
reg [DATA_WIDTH-1:0] ram [0: (1 << ADDR_WIDTH) - 1];
initial $readmemh(INIT_FILE, ram); // initialize memory
always @(posedge clk) begin
dout <= ram[addr];
if (we) ram[addr] <= din;
end
endmodule
Flow Navigator >> Project Manager >> Language Templates
  Verilog >> Synthesis Constructs >> Coding Examples / Example Modules >> RAM
Notes: Verilog HDL程序可以利用两个系统任务$readmemb和$readmemh，从文件中读取数据来初始化存储器。其语法格式（以$readmemb为例，$readmemh类似）如下：
$readmemh("<数据文件名>",<存储器名>,<起始地址>,<终止地址>);
数据文件是文本格式，只能包含空白（空格、换行、制表格tab）、注释和二进制（对于$ readmemb）或十六进制数据（$readmemh），数据中可以有不定值x或X、高阻值z或Z、或者下画线，但不能包含位宽书名和格式说明。起始地址和结束地址是可选的。当地址出现在数据文件中时，其格式是字符“@”后跟上十六进制数据，例如：@hhhh。当读取中遇到地址说明符，会将地址后的数据存放到相应的地址中。
例如，从文件“rx.vec”中读取的第一个数字被存储在地址15中，下一个存储在地址16，并以此类推直到地址30。
$readmemb("rx.vex", MemA, 15, 30);
例如，文件init.vec内容如下：
@002
11111111 01010101
00000000 10101010
@008
1111zzzz 00001111
Verilog程序如下：
reg [7:0] mem[0:9];
initial $readmemb("init.vec", mem);
则存储器中的内容如下：
mem[0]=xxxxxxxx;
mem[1]=xxxxxxxx;
mem[2]=11111111;
mem[3]=01010101;
mem[4]=00000000;
mem[5]=10101010;
mem[6]=xxxxxxxx;
mem[7]=xxxxxxxx;
mem[8]=1111zzzz;
mem[9]=00001111;

## Slide 7: 存储器IP核
Vivado中有存储器IP核可以直接例化使用
两种IP类型：分布式(Distributed)、块式(Block)存储器
定制化方式：ROM/RAM、单端口/简单双端口/真正双端口等

## Slide 8: 存储器IP核例化
Flow Navigator >> Project Manager >> IP Catalog
  Memories & Storage Elements >> RAMs & ROMs >> Distributed Memory Generator
  或者 Basic Elements >> Memory Elements >> Distributed Memory Generator
    Memory config >> Memory Type: Single Port RAM
    RST & Initialization >> Load COE File
  例如，单端口分布式存储器
  同步写端口：a (地址)，d (数据)，we (写使能)，clk
  异步读端口：a (地址)，spo (数据)

## Slide 9: 存储器IP核例化 (续)
Project Manager – xxxx >> Sources >> IP Sources
  IP >> dist_mem_gen_0 >>Instantiation Template >> dist_mem_gen_0.veo
dist_mem_gen_0 your_instance_name (
.a(a), // input wire [4:0] a
.d(d), // input wire [15:0] d
.clk(clk), // input wire clk
.we(we), // input wire we
.spo(spo) // output wire [15:0] spo
);
例化模板

## Slide 10: COE文件格式
An example COE file:
  ; Sample Initialization file for a 32x16 distributed ROM
  memory_initialization_radix = 16;
  memory_initialization_vector =
  23f4 0721 11ff ABe1 0001 1 0A 0
  23f4 0721 11ff ABe1 0001 1 0A 0
  23f4 721 11ff ABe1 1 1 A 0
  23f4 721 11ff ABe1 1 1 A 0;
逗号或空格分隔每项数据 (不允许为负数)

## Slide 11: 分布式存储器IP

## Slide 12: 分布式存储器IP

## Slide 13: 分布式存储器IP

## Slide 14: 块式存储器IP

## Slide 15: 块式存储器IP

## Slide 16: 块式存储器IP

## Slide 17: 存储器时序
Read First Mode

## Slide 18: 存储器时序 (续)
Write First Mode

## Slide 19: 排序器
排序存储器中数据，记录排序所耗时间，查看排序结果
  up：0 -- 降序，1 -- 升序
  start：启动排序
  prior：查看前一个数据
  next：查看后一个数据
  done：排序结束标志
  index：输出数据序号
  data：输出数据
  count：时钟周期数
  clk, rstn：时钟，复位
SRT
clk
start
rstn
done
index
data
count
prior
next
up

## Slide 20: 排序器 (续)
工作过程
  复位后，done =1，index = count =0
  启动排序后，done = 0，count递增计数；
  排序结束后，done = 1，count停止计数；
  通过prior或next，依次查看数据
实现要求
  存储器类型：分布式单端口
  存储器容量：1024*32位
  数据类型：32位无符号数
  排序算法：冒泡排序
  用ALU实现待排序数据的比较
SRT
clk
start
rstn
done
index
data
count
prior
next
up

## Slide 21: 示例：数列计算器
利用ALU和RF，设计数列计算器(Series Calculator, SC)
工作过程
  输入运算符(f)和初始项(q1, q2), 存入RF中x0 ~ x2
    通过d和en依次分时输入
  计算数列后续项，存入RF中x3 ~ x31
    qn = qn-2 qn-1, n = 3 ~ 31
    f 运算功能由ALU定义
  输出RF中内容
    q, n：输出数据和序号
    pri, nxt：控制输出顺序
d
n
pri
nxt
SC
en
rstn
clk
q
f

## Slide 22: 示例：数列计算器 (续1)
数据通路
  输入初始值
  计算数列
  输出数列
控制单元
  en, pri, nxt：均为单脉冲信号
RF
rd1
rd0
ra1
ra0
wd
wa
we
P
ALU
-2
-1
F
din
n
q
CU
en
pri
nxt
we
en_p, en_f
sel_a, sel_d, sel_p
0
1
sel_d
1
0
sel_a
-1
k
0
1
==31
+1
P
sel_p

## Slide 23: 示例：数列计算器 (续2)
INF
rstn
en/we, en_f, en_p
INQ1
en/we, en_p
INQ2
en/we, en_p
CAC
k
!k
we, sel_d, en_p
OUT
nxt/en_p
pri/sel_p, en_p
sel_a
-1
k
0
1
==31
+1
P
sel_p
RF
rd1
rd0
ra1
ra0
wd
wa
we
P
ALU
-2
-1
F
d
0
1
n
q
1
0
sel_d
sel_a
x0d, fd, p++
x1q1, p++
… …

## Slide 24: 查看电路资源
查看Vivado生成电路
  RTL电路：Flow Navigator >> RTL Analysis >> Open Elaborated Design >> Schematic
  综合/实现电路：Flow Navigator >> Synthesis/Implementation >> Open Synthesized/Implemented Design >> Schematic
查看电路资源使用情况
  综合/实现电路：Flow Navigator >> Synthesis /Implementation >> Open Synthesized/Implemented Design >> Report Utilization

## Slide 25: 查看电路性能
查看综合电路性能
  Flow Navigator >> Synthesis >> Open Synthesized Design >> Report Timing Summary

## Slide 26: 示例：加法器
8位串行进位加法器： {c8, s} = a + b + c0;

## Slide 27: 示例：加法器 (续1)
设置时钟约束
  设置尽量高时钟频率，让Vivado工具优化电路和布局
查看时序报告
  Report Timing Summary
  了解电路最长路径和最大延迟
  若出现红色警示，则表示违反了时钟约束，生成电路的工作速度将可能达不到该频率
set_property -dict { PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }];
create_clock -add -name sys_clk -period 2.00 -waveform { 0 1 } [get_ports { clk }];
假设要求电路时钟频率能够达到500MHz

## Slide 28: 示例：加法器 (续2)
最长路径：也称关键路径，ra[1] 至 rc8
最大延迟：2.185 ns，其中逻辑延迟1.704 ns，线路延迟0.481 ns
时钟周期：≥ (2 + 0.304) ns

## Slide 29: 示例：加法器 (续3)

## Slide 30: 示例：加法器 (续4)
查看电路资源使用情况：Report Utilization

## Slide 31: 实验要求
完成ALU和RF的设计
  RF的x0内容恒为零，读模式为写优先
  查看RTL电路图，综合后功能仿真和查看电路资源
比较分布式与块式存储器的特性
  单端口RAM存储器，容量1024 x 32位
  实现后时序仿真和查看电路资源
完成SRT的模块化设计
  查看RTL电路图，综合后功能仿真、查看电路资源和性能
  下载测试
选项
  使用块式存储器实现SRT，比较两种实现后的电路资源和性能

## Slide 32: The End